městys senomaty

# územní plán

pořizovatel:  Městský úřad Rakovník

PROJEKTANT:

# Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:  Senomaty - územní plán

Řešené území: Administrativní území městyse Senomaty zahrnující katastrální území 
Senomaty, katastrální území Nouzov a katastrální území Hostokryje

# Pořizovatel: Městský úřad Rakovník

# Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

odpovědný projektant:  Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman, 				- hlavní projektant

Ing. Lenka Nováková					- urbanistické řešení

RNDr. Zdeněk Tomáš 				- urbanistické řešení, demografie, odnětí ZPF

Mgr. Jitka Tomášová 					- počítačové zpracování

Ing. Jan Majer									- Územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský					- dopravní řešení

Ing. Ivo Zajíc 				- technická vybavenost

Firma Dináto										- digitální zpracování

Obsah:

| A. Základní údaje | 4 |
| --- | --- |
| B. Řešení ÚZEMNÍHO PLÁNU | 5 |
| a) Vymezení zastavěného území | 5 |
| b) Koncepce rozvoje území obce | 5 |
| 1) Zásady celkové koncepce rozvoje obce | 5 |
| 2) Hlavní cíle rozvoje | 5 |
| 3) Ochrana a rozvoj hodnot území | 5 |
| c) Urbanistická koncepce | 6 |
| 1) Vymezení zastavitelných ploch | 7 |
| 2) Vymezení ploch určených k přestavbě | 12 |
| 3) Vymezení systému sídelní zeleně | 12 |
| d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování | 13 |
| 1) Doprava | 13 |
| 2) Občanské vybavení | 15 |
| 3) Technické vybavení | 15 |
| 4) Odpadové hospodářství | 22 |
| e) Koncepce uspořádání krajiny | 22 |
| 1) Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití | 22 |
| 2) Územní systém ekologické stability | 25 |
| 3) Protierozní opatření | 47 |
| 4) Ochrana před povodněmi | 47 |
| 5) Koncepce rekreace | 47 |
| 6) Dobývání nerostů | 47 |
| f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 48 |
| 1) Zastavěné území a a zastavitelné plochy | 48 |
| 2) Nezastavitelné území | 53 |
| g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 53 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 53 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 54 |
| 3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu | 54 |
| 4) Plochy pro asanaci | 55 |
| h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo | 55 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 55 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 55 |
| i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části | 55 |

A. Základní údaje

Územní plán městyse Senomaty je zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Územní plán řeší katastrální území Senomaty, Nouzov a Hostokryje. Celková rozloha řešeného území činí 1 385 ha a žije zde cca 900 obyvatel v téměř 300 obytných objektech.

Senomaty se nacházejí 4 km západně od města Rakovník. Toto město zajišťuje pro Senomaty služby v rámci vyšší občanské vybavenosti a zároveň je obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k výhodné dopravní poloze mají Senomaty velmi dobré podmínky pro svůj další rozvoj. Městys je atraktivní nejen pro bydlení a pro rekreaci, ale i pro drobné a středně velké podnikání a plní tak funkci příměstského satelitního sídla.

Řešené území se nachází v nadmořské výšce od 327 m n.m. (v místě, kde opouští Rakovnický potok katastrální území městyse) až po 409 m n.m. (vrch „Na Planci“ jihovýchodně od Hostokryjí). Centrum Senomat se nachází v nadmořské výšce 336 m n.m., centrum Nouzova v nadmořské výšce 374 m n.m. a centrum Hostokryjí v nadmořské výšce 360 m.n.m.

Krajina je využívána především pro zemědělskou výrobu. Lesy jsou zastoupeny zejména v severovýchodní a ve východní části řešeného území.

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Vymezení zastavěného území

V grafické dokumentaci územního plánu je uvedena hranice zastavěného území dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. Zastavěné území zahrnuje, dle odst.1 tohoto §, více zastavěných území o celkové rozloze 87,9 ha, což představuje 6,3 % rozlohy řešeného území.

Hranice zastavěného území byla stanovena ke dni 19.3.2006. Tato hranice je znázorněna v územním plánu ve výkrese „Základní členění“ a v „Hlavním výkrese – urbanistická koncepce“ a v odůvodnění územního plánu v „Koordinačním výkrese“.

b) Koncepce rozvoje území

1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje řešeného území vychází z geografické polohy jednotlivých sídel v západním zázemí správního obvodu obce s rozšířenou působností – města Rakovník, v údolí Rakovnického potoka.

Městys by měl v budoucnu i nadále poskytovat kvalitní bydlení především v individuálních rodinných domech. Zároveň by zde měla být i odpovídající občanská vybavenost, doplněná sportovními a rekreačními plochami a cyklistickou stezkou, neboť okolí Senomat má esteticky vysoce hodnotné přírodní prostředí.

2. Hlavní cíle řešení

Cílem komplexního řešení územního plánu je vytvořit předpoklad pro další rozvoj všech sídel městyse Senomaty v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a vytvořit územně technické předpoklady pro transformaci jednotlivých sídel na přiměřená rozvojová venkovská sídla, která budou plně integrovatelná do struktury venkovského osídlení Evropské unie.

3. Ochrana a rozvoj hodnot území

V rámci ochrany a rozvoje hodnot území jsou preferovány tři základní pilíře udržitelného rozvoje.

Prvním z nich je ochrana přírodního prostředí. Území městyse se nachází v mimořádně kvalitním přírodním prostředí s výhledy na panorama křivoklátských lesů. Územní plán řeší koncepci uspořádání krajiny, která je podrobně popsána v kapitole e) tohoto dokumentu.

Druhým pilířem ovlivňujícím ochranu a rozvoj hodnot území je respektování historie osídlení řešeného území, které udržuje kontinuitu společenství obyvatel obce s historickými kořeny jejich bydliště. První zmínka o Senomatech je z roku 1233, o Hostokryjích z roku 1388 a o Nouzovu z roku 1399. Na území městysu se nacházejí nemovité kulturní památky:

- 40394 / 2-2735 - kostel sv. Štěpána

- 28608 / 2-2734 - kostel sv. Vavřince

- 17483 / 2-2737 - socha sv. Judy Tadeáše

- 16423 / 2-2736 - socha sv. Prokopa

- 42000 / 2-2738 - smírčí kříž

Z demografického hlediska je důležité, že územní plán vytváří předpoklady pro zastavení úbytku obyvatel Senomat a podporuje stabilizaci a přiměřený rozvoj přidružených sídel. Za předpokladu, že by se naplnily plochy vymezené územním plánem, a při očekávaném úbytku bytů ve výši 0,6 % ročně, by mohly Senomaty v budoucnu pojmout až 1 100 obyvatel (tedy o pětinu až čtvrtinu více než v současné době). Tímto počtem obyvatel by však stále ještě o třetinu zaostávaly za svým populačním vrcholem v roce 1880 (1 690 obyvatel).

V rámci třetího pilíře udržitelného rozvoje (uchování hospodářského potenciálu) navrhuje dále územní plán i plochy pro občanské vybavení a plochy výroby a skladování. Po využití těchto ploch bude zajištěna i přiměřená ekonomická stabilita řešeného území.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje územní plán rozvoj přiměřený územně technickým podmínkám jednotlivých sídel tak, aby byl umožněn jejich další rozvoj v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

c) Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce územního rozvoje městyse Senomaty a přidružených sídel Hostokryje a Nouzov vychází ze skutečnosti, že tato sídla plní významné funkce příměstských obytných satelitů města Rakovníka. Již historicky zde obyvatelé Rakovníka stavěli svá obydlí s perspektivou dojíždění za zaměstnáním do rakovnických průmyslových závodů. Proto převažují v těchto sídlech individuální rodinné domy čistě obytného charakteru, zatímco typická selská stavení, původně vázaná na zemědělskou výrobu, jsou zastoupena relativně méně. Nejvíce bývalých hospodářských usedlostí je v historickém centru Senomat a v Hostokryjích. V těchto sídlech jsou dodnes větší zemědělské provozy, které zde zůstaly z dob uplatňování zemědělské velkovýroby.

Vzhledem k soustavné péči o obnovu všech tří venkovských sídel se jejich architektonicko-urbanistický stav neustále zlepšuje, což je patrné zejména v Senomatech a v  ouzově. K urbanistickému zlepšení obou těchto sídel přispěla i nová výstavba, která tato sídla prakticky propojila v jeden souvislý celek s dobrým dopravním propojením.

Urbanistická koncepce plně respektuje dosavadní vývoj všech sídel. Proto zůstane i nadále stěžejní pro všechna tři sídla funkce individuálního venkovského bydlení doplněného plochami pro sport a rekreaci prostřednictvím zahrádkářských kolonií.

Územní plán navrhuje další rozvoj všech tří sídel rozšířením jejich urbanistického půdorysu prostřednictvím nové výstavby, která bude bezprostředně navazovat na zastavěná území, přičemž v centru Senomat je navržena úprava návesního prostoru, který bude centrem občanské vybavenosti všech tří sídel. Veřejný prostor bude doplněn veřejnou a izolační zelení a parkovištěm. Jako součást architektonicko-urbanistické úpravy centrálního prostoru navrhuje územní plán napřímení silnice III. třídy, která prochází centrem řešeného veřejného prostoru.

Příměstský význam sídel je posílen i trasami cyklostezek, které vycházejí z Rakovníka a směřují přes území Senomat dále směrem na západ v rámci rakovnického regionu.

Nedílnou součástí urbansitické koncepce je i podrobné řešení krajiny- viz. kapitola e).

1. Vymezení zastavitelných ploch

Územní plán navrhuje ve správním území městyse Senomaty celkem 34 zastavitelných ploch, z toho 19 ploch v k.ú. Senomaty, 11 ploch v k.ú. Nouzov a 4 plochy v k.ú. Hostokryje. Dále jsou navrženy stavby dopravní infrastruktury a stavby technické infrastruktury.

| OZNAČENÍ PLOCH | VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH | VÝMERA [ha] |
| --- | --- | --- |
| NOUZOV |
| B1 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,32 |
| B2 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,20 |
| B3 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,24 |
| B4 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,25 |
| B5 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,86 |
| B6 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,42 |
| B7 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,42 |
| B8 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,71 |
| VS1 | Plocha výroby a skladování | 0,24 |
| SP4 | Plocha pro sport | 0,54 |
| TV1 | Plocha technické infrastruktury (čerpací stanice) | 0,03 |
| SENOMATY |
| B9 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 2,44 |
| B10 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,59 |
| B11 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,14 |
| B12 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 0,21 |
| B13 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 1,11 |
| B14 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 3,40 |
| B15 | Čistě obytná plocha venkovského charakteru | 1,86 |
| SO1 | Plocha smíšená obytná | 0,31 |
| VS2 | Plocha výroby a skladování | 3,90 |

| OZNAČENÍ PLOCH | VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH | VÝMERA [ha] |
| --- | --- | --- |
| SENOMATY - POKRAČOVÁNÍ |
| VS3 | Plocha výroby a skladování (areál chovu koní) | 0,99 |
| OV1 | Plocha občanského vybavení | 0,16 |
| OV2 | Plocha občanského vybavení | 0,19 |
| OV3 | Plocha občanského vybavení | 0,07 |
| OV4 | Plocha občanského vybavení | 0,05 |
| SP1 | Plocha pro sport | 0,39 |
| JA | Jezdecký areál | 2,08 |
| ŽS | Železniční zastávka | 0,01 |
| ZK | Zahrádkářská kolonie | 2,59 |
| HV | Hřbitov | 0,17 |
| HOSTOKRYJE |
| SO2 | Plocha smíšená obytná | 1,75 |
| SO3 | Plocha smíšená obytná | 1,37 |
| SO4 | Plocha smíšená obytná | 0,97 |
| SP2 | Plocha pro sport | 0,12 |

Z 19 zastavitelných ploch vymezených na k.ú. Senomaty je 7 ploch určeno pro bydlení venkovského charakteru, jedna plocha je smíšená obytná, čtyři plochy jsou vymezeny pro občanské vybavení, jedna plocha pro sport, dvě plochy pro výrobu a skladování, jedna plocha pro zahrádkářskou kolonii, jedna plocha pro hřbitov, jedna plocha pro jezdecký areál a jedna plocha pro železniční zastávku.

V následujícím přehledu je uvedeno 9 plošně nejrozsáhlejších zastavitelných ploch Senomat.

Plocha B9:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 2,4 ha,

prostorové uspořádání: 20-25 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severní sektor Senomat,

charakteristika: plocha B9 je vymezena severně od stávající zástavby sídla, v prostoru mezi dvěma lesíky, v jejichž ochranném pásmu východní i západní část  této obytné lokality leží. Jihovýchodní hranici plochy B9 tvoří stávající místní komunikace vedoucí k výrobnímu areálu, za níž je směrem k stávající zástavbě umístěna sousední rozvojová plocha B10. Severně od této obytné lokality jsou navrženy zahrady a sady a dále krajinná zeleň,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedoucí podél jihovýchodního okraje 
 plochy B9 k výrobnímu areálu,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (stávající i navržený les), navíc lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha B10:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,6 ha,

prostorové uspořádání: 4-5 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severní část sídla,

charakteristika: plocha B10 je lokalizována v prostoru mezi stávající zástavbou, místní 
 komunikací směřující k výrobnímu areálu (za níž je navržena plocha B9) 
 a místní komunikací vedoucí ze Senomat do Nouzova. Severovýchodní 
 okraj této obytné lokality zasahuje do ochranného pásma lesa, v kterém 
 nebudou umisťovány žádné objekty,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedoucí podél jihovýchodního okraje 
 plochy B9 k výrobnímu areálu,

zdůvodnění: snadné napojení na inženýrské sítě, plocha B9 přispěje k zarovnání urbanistického půdorysu severní části sídla, navíc leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha B13:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,4 ha,

prostorové uspořádání: 10-12 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jihozápadní část Senomat,

charakteristika: plocha B13 je pokračováním stávající zástavby na jihozápadním okraji sídla, 
severně od silnice II/228, přičemž sahá až k ochrannému pásmu vedení 
elektrické energie VN 22 kV. Další dvě trasy elektrického vedení VN 22 kV 
procházejí v severo-jižním směru centrální a východní částí této obytné 
lokality, kde budou obytné objekty stavěny mimo ochranné pásmo 
elektrického vedení. Rodinné domy budou zásobeny elektrickou energií 
ze stávající trafostanice umístěné na jižním okraji této obytné lokality. 
Zatímco severní okraj plochy B13 zasahuje do záplavového území 
Rakovnického potoka, její jižní polovina leží v ochranném pásmu železnice, 
v kterém nebudou umisťovány žádné objekty,

dopravní napojení: ze silnice II/228,

zdůvodnění: plocha B13 přispěje k částečnému propojení dnes rozptýlené zástavby v jihozápadní části Senomat, navíc její jižní polovina leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha B14:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 3,4 ha,

prostorové uspořádání: 25-30 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jižní sektor sídla,

charakteristika: tato největší rozvojová obytná zóna městyse rozšiřuje stávající zástavbu 
 Senomat jižně od železniční trati a východně od silnice III/2288 
 jihovýchodním směrem, až na úroveň zatáčky silnice III/2288. Do západního 
 okraje plochy B14 zasahuje ochranné pásmo lesa, její severní část zase leží 
 v ochranném pásmu železnice, v kterém nebudou umisťovány žádné 
 objekty,

dopravní napojení: ze silnice III/2288,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí ve formě nedalekého lesíka, snadné napojení 
  na inženýrské sítě.

Plocha B15:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,9 ha,

prostorové uspořádání: 15-17 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jižní okraj zastavitelného území Senomat,

charakteristika: plocha B15 je situována naproti obytné zóně B14, podél jihozápadní hrany silnice III/2288. Severozápadní hranici této obytné lokality představuje les, v jehož ochranném pásmu cca čtvrtina plochy B15 leží. Zároveň zasahuje do severozápadního okraje této obytné lokality ochranné pásmo hřbitova,

dopravní napojení: ze silnice III/2288,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí ve formě blízkého lesa, snadné napojení na inženýrské sítě.

Plocha VS2:

funkční využití: plocha výroby a skladování,

rozloha: 3,9 ha,

lokalizace: východní sektor Senomat,

charakteristika: plocha VS2 představuje rozšíření stávajícího výrobního areálu 
 na severovýchodním okraji současně zastavěného území jihovýchodním 
 směrem, až k místní vodoteči. Většina (jižní část) této ekonomické zóny 
 leží v záplavovém území Rakovnického potoka, v kterém nebudou 
 umisťovány žádné objekty,

dopravní napojení: ze stávajícího výrobního areálu.

Plocha JA:

funkční využití: plocha pro jezdecký areál,

rozloha: 2,1 ha,

lokalizace: západní okraj řešeného území,

charakteristika: u západních hranic městyse je v prostoru mezi silnicí II/228 a Rakovnickým potokem, v jehož záplavovém území severní část plochy JA leží, vymezena plocha pro jezdecký areál. Naproti tomu do jižního okraje této lokality zasahuje ochranné pásmo železnice, v kterém nebudou umisťovány žádné objekty,

dopravní napojení: ze silnice II/228.

Plocha VS3:

funkční využití: plocha výroby a skladování,

rozloha: 1,0 ha,

lokalizace: severovýchodní sektor zastavitelného území sídla,

charakteristika: plocha VS3, která je navržena pro chov koní, je trojúhelníkového tvaru. 
 Západní hranici této lokality tvoří regionální biokoridor RBK 43, vymezený 
 podél silnice III/2289, v severní části podél polní cesty. Jihozápadním 
 okrajem plochy VS3 prochází ve směru severozápad-jihovýchod trasa 
 elektrické energie VN 22 kV,

dopravní napojení: ze silnice III/2289.

Plocha ZK:

funkční využití: plocha pro zahrádkářskou kolonii,

rozloha: 2,8 ha,

lokalizace: jihovýchodně od sídla,

charakteristika: plocha ZK se nachází jižně od Rakovnického potoka (v jehož záplavovém 
 území leží), u soutoku s Petrovickým potokem, který tvoří východní část této 
 lokality. Podél severního okraje plochy ZK je navržena nová místní 
 komunikace, po níž vede cyklistická stezka,

dopravní napojení: z výše uvedené navržené místní komunikace procházející podél severního okraje plochy ZK.

Z 11 ploch vymezených na k.ú. Nouzov je 8 ploch bydlení venkovského charakteru, jedna plocha je vymezena pro výrobu a skladování, jedna plocha pro sport a jedna plocha pro technickou infrastrukturu. V následujícím přehledu uvádíme charakteristiku tří ploch přesahujících 0,5 ha.

Plocha B5:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,9 ha,

prostorové uspořádání: 7-8 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jižní okraj zastavitelného území Nouzova,

charakteristika: plocha B5 je téměř čtvercového tvaru a vyplňuje prostor mez výběžkem stávající zástavby na jihovýchodě sídla a plochou navržených zahrad a sadů,

dopravní napojení: prostřednictvím nové kratší obslužné místní komunikace, která probíhá 
  ze silnice III/2289 mezi stávající zástavbou západním směrem až 
  k severovýchodnímu okraji této obytné lokality,

zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu jižní části Nouzova, navíc lokalita leží 
 na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha B8:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,7 ha,

prostorové uspořádání: 5-6 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jihovýchodní okraj zastavitelného území sídla,

charakteristika: plocha B8 je vymezena východně od silnice III/2289 a rozšiřuje tak současně zastavěné území Nouzova dále jihovýchodním směrem, přičemž sahá až k ochrannému pásmu vedení elektrické energie VVN 110 kV procházejícího mezi Nouzovem a Senomaty ve směr severovýchod-jihozápad,

dopravní napojení: ze silnice III/2289,

zdůvodnění: prostřednictvím plochy B8 dojde téměř k propojení urbanistických celků 
 Nouzova a Senomat, navíc lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha SP4:

funkční využití: plocha pro sport,

rozloha: 0,5 ha,

lokalizace: východní okraj sídla,

charakteristika: plocha SP4 je lokalizována na samém východním okraji budoucího urbanistického půdorysu Nouzova, v prostoru mezi navrženou výrobní plochou a místní komunikací, která povede z jihovýchodní části stávající zástavby sídla mezi rozvojovými plochami B6 a B7 severovýchodním směrem,

dopravní napojení: z výše uvedené komunikace směřující z jihovýchodní části Nouzova 
 severovýchodním směrem.

V Hostokryjích byly vymezeny čtyři rozvojové plochy – ve třech případech se jedná o smíšené obytné plochy a jedna plocha je určena pro sport. Všechny tři obytné plochy jsou rozsáhlejší než 0,5 ha, a proto jsou blíže charakterizovány.

Plocha SO2

funkční využití: plocha smíšená obytná,

rozloha: 1,7 ha,

prostorové uspořádání: 11-13 areálů rodinných domů s hospodářskými objekty,

lokalizace: severovýchodní sektor Hostokryjí,

charakteristika: plocha SO2 je umístěna podél jihovýchodní hrany místní komunikace 
 směřující z Hostokryjí k lesu, naproti výrobnímu areálu. Jelikož napříč touto 
 obytnou lokalitou probíhá ve směru severozápad-jihovýchod interakční prvek 
 IP 4, bude muset být uspořádání obytných a hospodářských objektů této 
 skutečnosti přizpůsobeno, aby nezasahovaly do trasy tohoto interakčního 
 prvku,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedoucí z Hostokryjí podél severozápadního okraje plochy SO2 na severovýchod směrem k lesu,

zdůvodnění: převážná většina lokality leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha SO3

funkční využití: plocha smíšená obytná,

rozloha: 0,9 ha,

prostorové uspořádání: 5-6 areálů rodinných domů s hospodářskými objekty,

lokalizace:  jižní okraj zastavitelného území sídla,

charakteristika: plocha SO3 rozšiřuje část zastavěného území Hostokryjí jižním směrem, až za místní komunikaci probíhající podél jižního okraje stávající zástavby, přičemž zčásti využívá orné půdy, zčásti zahrad. Na západě je tato obytná lokalita ukončena polní cestou směřující z Hostokryjí na jih k lesu,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace probíhající podél jižního okraje stávající zástavby,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (les), plocha SO3 přispěje ke zkompaktnění urbanistického půdorysu sídla, navíc její západní polovina leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha SO4

funkční využití: plocha smíšená obytná,

rozloha: 1,0 ha,

prostorové uspořádání: 6-7 areálů rodinných domů s hospodářskými objekty,

lokalizace:  jihovýchodní sektor Hostokryjí,

charakteristika: plocha SO4 je navržena západně od silnice III/2289, přičemž navazuje 
 na stávající výrobní areál. Jihovýchodní část této obytné lokality spadá 
 do ochranného pásma lesa, zatímco její jižní třetinu pokrývá ložisko 
 žáruvzdorných jílů,

dopravní napojení: ze silnice III/2289,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí v podobě nedalekého lesa, zarovnání urbanistického půdorysu jihovýchodní části sídla.

2. Vymezení ploch určených k přestavbě

Územní plán nevymezuje na území městyse Senomaty žádné přestavbové plochy.

3. Vymezení systému sídelní zeleně

Územní plán navrhuje v řešeném území čtyři plochy veřejné a izolační zeleně, všechny v k.ú. Senomaty – kolem navržených ploch bydlení B14 a B15 na jižním okraji sídla východně od hřbitova (VZ1 a VZ2) a v prostoru mezi Senomaty a Nouzovem (VZ3 a VZ4). Celková rozloha ploch navržených pro veřejnou zeleň činí 5,14 ha, pouze obě plochy severně od Senomat však má rozlohu větší než 0,5 ha a jsou tedy blíže charakterizovány.

Plocha VZ3:

funkční využití: plocha veřejné a ochranné zeleně,

rozloha: 3,3 ha,

lokalizace: jihovýchodně od Nouzova,

charakteristika: plocha VZ3 je vymezena podél severního okraje zastavěného území 
 Senomat, přičemž na severozápadě je ohraničena katastrální hranicí, 
 na jihovýchodě regionálním biokoridorem RBK 43, procházejícím podél polní 
 cesty směřující do Olešné.

Plocha VZ4:

funkční využití: plocha veřejné a ochranné zeleně,

rozloha: 1,3 ha,

lokalizace: prostor mezi sídly Senomaty a Nouzov,

charakteristika: plocha VZ4 se v šířce 30-40 m rozkládá podél západní hrany místní 
 komunikace spojující Senomaty s Nouzovem. Severní částí plochy VZ4 
 procházejí dvě trasy vedení elektrické energie – ve směru severovýchod-
 jihozápad elektrické vedení VVN 110 kV, ve směru severozápad-jihovýchod 
 elektrické vedení VN 22 kV.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, 
 včetně podmínek pro její umísťování

1. Doprava

Silnice

Územní plán navrhuje napřímení komunikace III. třídy v centru Senomat, z důvodu úpravy urbanistického uspořádání jádrového území obce.

Většina vozovek má narušený povrch, dopravní závadu vytvářejí zejména nepřehledné křižovatky silnic III/2285 a III/22910 se silnicí II/229. Tyto závady jsou však technicky řešitelné prostřednictvím dílčích úprav, bez nároků na nové plochy.

Místní komunikace

Současný stav místních komunikací v obci Senomaty vyžaduje rozšíření a povrchové úpravy některých místních komunikací, bez výrazných, a v územním plánu registrovaných rozšíření, s většími nároky na plochy, které lze vyjádřit v měřítku 1:5 000.

Vedle komunikací uvnitř jednotlivých obytných ploch, které budou řešeny v rámci následné dokumentace pro územní rozhodnutí, navrhuje územní plán komunikace směřující k budoucím zahrádkám na ploše ZA1, procházející mezi plochami B6 a B7, podél pravého břehu Rakovnického potoka při severním okraji navržené zahrádkářské kolonie ZK a kolem budoucího parkoviště jižně od Senomatského rybníka, komunikaci napojující plochu B5 a komunikaci vycházející od Hostokryjí podél lesa severovýchodním směrem. Nové místní komunikace jsou navrženy výhradně podle ČSN 736110 v rámci funkční třídy C, tj. místní komunikace obslužné v kategorii MO 8, MO 7, MOK 7,50 a MO 5.

Železnice

Napříč řešeným územím vede ve směru severovýchod-jihozápad železniční trať ČSD č.161 Rakovník-Bečov nad Teplou se zastávkou na jihozápadním okraji Senomat. Vzhledem k její velké vzdálenosti od centra městyse vymezuje územní plán plochu pro novou železniční zastávku v jižní části sídla. Jižním okrajem řešeného území vede další železniční trať č.162 Rakovník-Mladotice, která nemá pro místní obyvatele příliš velký význam.

Kromě zmíněné železniční zastávky nenavrhuje územní plán na tratích č.161 a č.162 žádné úpravy.

Veřejná doprava

Územní plán nenavrhuje v organizaci veřejné autobusové dopravy žádné změny.

Komunikace pro pěší a cyklisty

Přes Senomaty vede značená cyklistická trasa č. 351 z Rakovníka do Jesenice, Rabštejna nad Střelou a Pšova. Z Rakovníka do Senomat má trasa charakter cyklistické naučné stezky s přírodovědnými panely. Novou cyklostezku navrhuje územní plán při silnici III/2288 ze Senomat do Hostokryjí.

V zastavěném území městyse jsou navrženy chodníky pro pěší s tím, že v rámci výstavby nových místních komunikací kategorie MO 8 a MO 7 jsou navrhovány chodníky po jedné straně ulice. V případě stávajících ulic je výstavba chodníků problematická, neboť ulice jsou úzké a nevyhovují nejen svým povrchem, ale především svým směrovým a šířkovým řešením. Přesto i zde navrhuje územní plán výstavbu chodníků alespoň po jedné straně ulice o minimální šířce 2 m (s ohledem na měřítko grafické dokumentace nejsou chodníky v grafické dokumentaci uvedeny).

Plochy pro dopravu v klidu

Nevyhovujícímu stavu místních komunikací odpovídá i nedostatek parkovacích míst. Souvisí to s charakterem zástavby rodinného typu, kdy obyvatelé odstavují svá vozidla na soukromých pozemcích. Pro ostatní potřeby krátkodobého parkování jsou využívány přímo obslužné místní komunikace.

Územní plán vymezuje jednu novou plochu pro parkoviště v centru Senomat.

Parkování v nově navrhovaných lokalitách bude realizováno v rámci stavebního pozemku, kde budou vždy minimálně dvě parkovací místa na jednom stavebním pozemku.

Ostatní doprava

Na území městyse se v současné době nenachází žádné letiště ani plocha vhodná pro jeho realizaci.

Rovněž jiná doprava (vodní a pod.) se v řešeném území nevyskytuje.

2. Občanské vybavení

Úroveň občanského vybavení v Senomatech v podstatě odpovídá jejich velikosti a současným potřebám. Tyto potřeby jsou dané skutečností, že městys leží v zázemí města Rakovníka, které potřeby jeho občanů plně uspokojuje. Územní plán vymezuje v Senomatech čtyři menší plochy občanského vybavení pro mateřskou školu (včetně jídelny a školní kuchyně) a pro prodejní a stravovací zařízení.

Územní plán navrhuje v rámci občanského vybavení tři sportovní plochy.

Menší hřiště či objekty pro drobné podnikání jsou v rámci regulativů přípustné na nových smíšených obytných plochách.

V současné době je v Senomatech zajištěna jak školní výuka v místní základní škole, tak předškolní výchova v mateřské škole. Veškeré zdravotnické služby jsou zdejším obyvatelům poskytovány v Rakovníku. Z kulturních zařízení se v obci nachází kulturní dům a knihovny v Senomatech a v Nouzově. Obchodní síť je v rámci městyse rovněž zastoupena.

3. Technické vybavení

# Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Celé území patří do povodí Berounky. Z řešeného území odvádí povrchové vody Rakovnický potok (číslo hydrologického pořadí 1-11-03-005 a 1-11-03-013), který je sběrným tokem IV. řádu a katastrem Senomaty prochází zhruba ve směru západojihozápad-východoseverovýchod. Do Rakovnického potoka se východně od Senomat vlévá jako levostranný přítok Kolešovický potok (číslo hydrologického pořadí 1-11-03-012), který přitéká od Přílep a Kolešovic a vedle Nouzova odvodňuje i severní část katastru Senomaty. Území jižně od Rakovnického potoka je odvodňováno Petrovickým potokem (číslo hydrologického pořadí 1-11-03-008), který se jako pravostranný přítok vlévá do Rakovnického potoka v zastavěném území Senomat.

Koryta výše uvedených vodotečí v řešeném území byla v minulosti narovnána a technicky upravena. Trasy toků a jejich zahloubení neodpovídají současným nárokům na tvorbu krajiny a některým úsekům by prospěla případná revitalizace. Břehy vodotečí jsou však dnes vesměs porostlé vegetací zcela překrývající použitý kamenný zához, vodní toky si v rámci zahloubeného koryta našly vlastní trasu a v intenzivně zemědělsky využívané krajině řešeného území patří k jejím ekologicky stabilnějším součástem. Územní plán nenavrhuje žádné úpravy vodních toků. Podél vodotečí ponechává volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 8 m (v případě Rakovnického potoka), popř. 6 m (v případě ostatních vodotečí) pro umožnění přístupu správci toků.

Na jihozápadním okraji Hostokryjí se nachází Hostokryjský rybník, vybudovaný původně jako závlahová nádrž. Za soutokem Rakovnického a Petrovického potoka byl při pravém břehu Rakovnického potoka vybudován Senomatský rybník, který je navržen k rozšíření východním směrem. Další vodní nádrže navrhuje územní plán na Kolešovickém potoce severovýchodně od Senomat, na Rakovnickém potoce západně od tohoto sídla a na Petrovickém potoce v prostoru mezi Senomaty a Hostokryjemi (4 rybníky).

Zásobování pitnou vodou

Senomaty s Nouzovem mají od roku 2001 vybudovaný vlastní vodovod, který odebírá pitnou vodu ze zdroje podzemních vod umístěného východně od Senomat, jehož vydatnost postačí jak pro současný stav, tak pro výhledové potřeby městyse. Skupinový vodovod je napojen na zdroj V10, z něhož je voda vedena do věžového vodojemu, odkud je rozváděna do obou sídel. Na tento vodovod jsou napojeny rovněž nedaleké Přílepy. Pro zásobování nových obytných zón a lokalit pitnou vodou (zejména ploch B5, B6, B7, B9, B10, B14 a B15) jsou navrženy další vodovodní řady, které povedou v trasách stávajících místních komunikací.

V k.ú. Senomaty se nacházejí zdroje podzemní vody pro veřejný vodovod města Rakovník. Pro ochranu těchto zdrojů bylo rozhodnutím bývalého okresního národního výboru Rakovník stanoveno pásmo hygienické ochrany (PHO) v údolí Rakovnického potoka. Uvedené zdroje rakovnického vodovodu včetně jejich ochranného pásma budou trvale zachovány.

V Hostokryjích jsou spotřebitelé, s výjimkou spotřebitelů v samostatné osadě Brant, zásobováni pitnou vodou z domovních zdrojů, tj. ze studní a vrtů. Samostatný vodárenský zdroj má pouze bývalý zemědělský areál na severu sídla. Vodárenským zdrojem tohoto podnikového vodovodu je vrt umístěný v údolí Hostokryjského potoka, z něhož je voda čerpána do zemědělského areálu. Samostatná osada Brant je připojena ke skupinovému vodovodu Rakovník v místě přečerpávací stanice Brant mezi obcemi Lubná a Příčina. Spotřebitelé v Hostokryjích budou na uvedený skupinový vodovod připojeni prodloužením vodovodního řadu z Brantu do Hostokryj (vodovodní řad je v současné době ve výstavbě).

Výpočet potřeby vody:

S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se uvažuje s potřebou vody na 1 obyvatele v bytech s obvyklým technickým standardem 150 l/os/den; v bytech s nadprůměrným standardem cca 200 l/os/den.

Tato bilance vychází z předpokladů vyšší spotřeby vody, než je skutečná spotřeba v současné době, kdy dochází v důsledku zvyšování ceny vody k úsporám její spotřeby. Územní plán pracuje s určitými rezervami, které se opírají o předpoklad, že bude docházet k trvalé modernizaci a zvyšování standardu bydlení a požadavků na hygienu (sauny, bazény, zvýšené nároky na mytí nádobí a praní ve službách apod.).

Zemědělské areály mají vlastní zdroje vody, proto nejsou do bilance potřeby vody zahrnuty.

Současný stav

A. Obytné pásmo

897 obyvatel po 150 l/os 														 134,55 m3/d

B.Občanská vybavenost

897 obyvatel po 20 l/os 																													 17,94 m3/d

Základní škola 30 dětí po 25 l 																											0,75 m3/d

Mateřská škola 25 dětí po 60 l 																										1,50 m3/d

Kulturní dům 300 míst po 5 l 																											1,50 m3/d

Stravovací zařízení 120 míst u stolu po 50 l 																				6,00 m3/d

3 výčepní stolice, 3 směny																		6,00 m3/d

Fotbalové hřiště 40 sportovců po 60 l 																							2,40 m3/d

kropení ploch 																										3,20 m3/d

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanská vybavenost celkem 																										 39,29 m3/d

C) Průmyslová výroba

Sociální zařízení pro 20 zaměstnanců po 120 l 																	2,40 m3/d

Průměrná denní potřeba vody pro městys Senomaty celkem						176,24 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp celkem: 176,24 m3/d = 7,34 m3/h = 2,04 l/s

Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 264,36 m3/d = 11,02 m3/h = 3,06 l/s

Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 19,83 m3/h = 5,51 l/s

Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): V = 60 % Qm = 159 m3.

Návrh

A. Obytné pásmo

750 obyvatel po 150 l																												 112,50 m3/d

350 obyvatel po 200 l																													70,00 m3/d

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obytné pásmo celkem																												 182,50 m3/d

B.Občanská vybavenost

1 100 obyvatel po 30 l/os 																												 33,00 m3/d

Základní škola 35 dětí po 25 l 																											0,88 m3/d

Mateřská škola 30 dětí po 60 l 																										1,80 m3/d

Kulturní dům 300 míst po 5 l 																											1,50 m3/d

Stravovací zařízení 160 míst u stolu po 50 l 																				8,00 m3/d

4 výčepní stolice, 3 směny																		8,00 m3/d

Hřiště 70 sportovců po 60 l 																												4,20 m3/d

kropení ploch																																4,00 m3/d

Zahrádkářská kolonie																														 25,25 m3/d

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanská vybavenost celkem																										 86,63 m3/d

D. Průmyslová výroba

40 zaměstnanců po 120 l							4,80 m3/d

Potřeba vody pro městys Senomaty celkem																		273,93 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp = 273,93 m3/d = 4,66 m3/h = 3,17 l/s (z toho 2,32 l/s pro Senomaty, 0,48 l/s pro Nouzov a 0,37 l/s pro Hostokryje)

Maximální denní potřeba vody Qm = 1,4 Qp = 383,50 m3/d = 15,98 m3/h = 4,44 l/s (z toho 3,25 l/s pro Senomaty, 0,67 l/s pro Nouzov a 0,52 l/s pro Hostokryje)

Maximální hodinová potřeba vody Qh = 1,8 Qm = 28,76 m3/h = 7,99 l/s (z toho 5,84 l/s pro Senomaty, 1,21 l/s pro Nouzov a 0,94 l/s pro Hostokryje)

Potřebný objem vodojemu - minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený o požární zásobu, tj. 383,50 x 0,60 = 230 + 38 = 268 m3 (z toho 196 m3 pro Senomaty, 41 m3 pro Nouzov a 31 m3 pro Hostokryje).

Odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci již je vybudována jednotná kanalizační síť. V jednotlivých sídlech existují stoky, které odvádějí dešťovou vodu z komunikací a z veřejných prostranství v zastavěném území. Použité potrubí má průměr většinou pouze 30 cm a nepostačuje na odvádění dešťových vod z horní části povodí. Proto dochází při větších srážkách k částečnému zaplavování komunikací a pozemků. Stoky jsou volně zaústěné do Rakovnického potoka.

Východně od Senomat byla zřízena čerpací stanice odpadních vod. Do této čerpací stanice přitékají splaškové odpadní vody z nově vybudované splaškové kanalizace gravitačně. Po úpravě odpadních vod v čerpací stanici jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem vedoucím podél levého břehu Rakovnického potoka do stávajícího kanalizačního sběrače v Rakovníku. Pro odvádění odpadních vod z Nouzova je navržena na severním okraji tohoto sídla nová čerpací stanice odpadních vod, do níž budou přiváděny odpadní vody ze stávající i z nové zástavby. Odtud povede výtlačný řad podél silnice III/2289 do centra Senomat, kde se napojí na stávající kanalizační systém sídla.

V Hostokryjích nebyla dosud vybudována soustavná kanalizace, v sídle existují pouze jednotlivé stoky na odvádění dešťových vod z centrální části sídla. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v žumpách a vyváženy k likvidaci mimo zastavěné území. Územní plán navrhuje pro Hostokryje oddílnou kanalizaci, která bude svedena prostřednictvím nového kanalizačního sběrače do stávajícího kanalizačního systému Senomat.

Výpočet množství odpadních vod

Množství splaškových vod je dáno spotřebou vody, která je vypočtena výše. Výpočet je proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:

3,17 x 0,9 = 2,85 l/s (z toho 2,09 l/s ze Senomat, 0,43 l/s z Nouzova a 0,33 l/s z Hostokryjí)

Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný v průběhu 24 hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli hodinové nerovnoměrnosti odtoku v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :

Qsmax.= Qs x kh

Výhledovému počtu obyvatel Senomat (1 100 obyvatel) odpovídá hodnota kh 4,4. Jelikož však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální odtok splaškových odpadních vod ze Senomat takto:

2,2 x QS  = 2,2 x 2,85 = 6,27 l/s (z toho 4,59 l/s ze Senomat, 0,95 l/s z Nouzova a 0,73 l/s 
 z Hostokryjí)

Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové charakteristiky v potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako průměrný noční průtok: Qsmin. = Qs x 0,67:

2,85 x 0,67 = 1,91 l/s (z toho 1,40 l/s ze Senomat, 0,29 l/s z Nouzova a 0,22 l/s z Hostokryjí)

Elektrická energie

Řešeným územím neprocházejí trasy nadřazených energetických soustav. Elektrická energie je do městyse přiváděna prostřednictvím venkovního vedení VVN 22 kV z rozvodny Lišany. Rozvody 22 kV jsou převážně venkovním vedením, stejně jako rozvody veřejného osvětlení.

Z venkovního vedení VN 22 kV je přivedena elektrická energie do celkem 6 stávajících trafostanic v Senomatech, tří transformačních stanic v Hostokryjích a dvou trafostanic v Nouzově. V Senomatech jsou transformační stanice umístěny v centru sídla, na jeho severozápadním okraji, v areálu zemědělského družstva, u Davidova mlýna východně od Senomatského rybníka, u řadové individuální zástavby na jihovýchodě sídla a u železniční zastávky. V Hostokryjích byly trafostanice zřízeny v bývalém zemědělském areálu, v centru a na západním okraji sídla. V Nouzově se nacházejí trafostanice na jihovýchodním a jihozápadním okraji sídla.

Přehled jednotlivých trafostanic podává následující tabulka:

| Číslo | Název | Výkon v kVA | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SENOMATY |
| 1 | Obec | 250 | zděná |
| 2 | Ve stráni | 250 | příhradová |
| 3 | Zemědělské družstvo | 400 | betonová |
| 4 | Davidův mlýn | 160 | příhradová |
| 5 | Rodinné domy | 250 | příhradová |
| 6 | ČSD | 160 | příhradová |
| HOSTOKRYJE |
| 1 | Obec | 250 | zděná věžová |
| 2 | Seník | 400 | mřížová |
| 3 | Závlaha | 160 | mřížová |
| NOUZOV |
| 1 | Obec | 160 | betonová |
| 2 | Obec II | 250 | příhradová |

Rozvojové programy městyse si vyžádají vybudování dvou nových trafostanic, a dále bude třeba zvýšit výkon stávajících trafostanic, zejména TS „Rodinné domy“. Úsek trasy vedení elektrické energie VVN 110 kV procházející v severo-jižním směru západně od Senomat je navržen k přeložení. Některé úseky elektrického vedení VN 22 kV bude nutné rekonstruovat.

Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie

V budoucnu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:

1 000 kW (z toho 837 kW pro Senomaty, 105 kW pro Nouzov a 58 kW pro Hostokryje)

Výpočet vychází z následujících předpokladů:

a) stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj.v  případě Senomat pro celkový počet 106 rodinných domů

a1) stupeň elektrizace "B" (tj.základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody + elektrické topení) - počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Senomat pro 26 rodinných domů

a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 106 x 0,3 = 175 kW

a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 26 x 0,3 = 140 kW

Dále se předpokládá nárůst spotřeby elektrické energie v důsledku realizace těchto zařízení:

výroba, sklady, služby - 300 kW

čistírna odpadních vod - 25 kW

čerpací stanice odpadních vod - 20 kW

mateřská škola - 100 kW

prodejní a stravovací zařízení – 80 kW

hřiště - 20 kW

zahrádkářská kolonie - 80 kW

jezdecký areál - 60 kW

Plyn

# Řešeným územím neprochází žádný vysokotlaký plynovod. Spotřebitelé jsou zatím zásobeni plynem z domovních nádrží. Územní plán navrhuje plynofikaci Senomat prostřednictvím vysokotlakého plynovodního přivaděče DN 80 od podniku RAKO v Lubné. Vysokotlaká regulační stanice bude umístěna u areálu zemědělského družstva v Hostokryjích. Odtud bude vybudován středotlaký plynovod D 160 podél stávající silnice III/2288 do Senomat a dále podél silnice III/2289 do Nouzova. V jednotlivých sídlech bude plyn rozváděn prostřednictvím STL plynovodních řadů vedených v trasách místních komunikací k obytným objektům.

Výpočet spotřeby plynu

Výpočet odběrů zemního plynu v kategorii obyvatelstva vychází z těchto předpokladů:

- rodinné domy stávající: 277 b.j.

- rodinné domy navrhované: 145 b.j.

- bytové jednotky v bytových domech stávající 30 b.j.

Za předpokladu plynofikace 80 % stávajících (v případě Senomat 222 bytů v rodinných domech a 24 bytů v bytových domech) a 90 % budoucích obytných objektů (131 bytů v rodinných domech), lze předpokládat následující spotřebu plynu v kategorii obyvatelstva :

Odběr zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva:

- vaření jídel 377 b.j x 120 m3 														=      45 240 m3/rok

- příprava teplé užitkové vody 377 b.j x 600 m3 					=    226 200 m3/rok

- vytápění bytů - etážové 24 b.j x 1 800 m3 							=      43 200 m3/rok

- vytápění bytů v rodinných domech 353 b.j x 3 000 m3   = 1 059 000 m3/rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

součet															= 1 373 640 m3/rok (z toho v Senomatech 953 280 m3/rok, v Nouzově 230 640 m3/rok a v Hostokryjích 189 720 m3/rok)

V případě, že by se 80 % stávajících a 90 % budoucích obytných objektů napojilo na plyn a spotřeba velkoodběratelů a maloodběratelů by se ustálila na cca 600 tis. m3/rok, lze předpokládat, že by všechna tři sídla spotřebovala cca 2 mil. m3  plynu ročně.

Spoje

# V Senomatech je ve stávající poště umístěna nová telefonní ústředna. Je zde provedena nová telefonizace vzdušným vedením, stejně jako v Nouzově a v Hostokryjích, které jsou na tuto ústřednu napojeny.

# Zatím má zavedenu telefonní přípojku cca 170 (tj. asi 55 %) senomatských domácností. Telefonizace městyse je přitom provedena s dostatečnou rezervou pro připojování dalších telefonních stanic. V budoucnu se předpokládá, že budou uspokojeni všichni žadatelé o telefon.

# Řešeným územím procházejí trasy dálkových kabelů i optických kabelů správce sítě O2, přenosová technika – ochrana dálkových kabelů Praha.

4. Odpadové hospodářství

Na území městyse se nenacházejí skládky pro ukládání komunálních odpadů ani nebezpečných odpadů. Dnes jsou tuhé komunální odpady a nebezpečné odpady shromažďovány v kontejnerech a v domovních popelnicích a jsou odváženy na řízenou skládku mimo správní území městyse Senomaty.

V řešeném území se je skládka pro ostatní odpad, která se nachází v prostoru „Pískovna Senomaty“.

e) Koncepce uspořádání krajiny

1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

V rámci tvorby krajinného prostředí navrhuje územní plán kromě prvků Územního systému ekologické stability následující plochy:

| OZNAČENÍ PLOCH | VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH | VÝMERA [ha] |
| --- | --- | --- |
| NOUZOV |
| ZA1 | Zahrady a sady | 1,17 |
| ZA2 | Zahrady a sady | 2,30 |
| ZA3 | Zahrady a sady | 1,90 |
| ZA4 | Zahrady a sady | 1,53 |
| LE1 | Les | 3,37 |
| LE2 | Les | 4,57 |
| SENOMATY |
| ZA5 | Zahrady a sady | 3,85 |
| ZA6 | Zahrady a sady | 0,78 |
| ZA7 | Zahrady a sady | 0,29 |
| ZA8 | Zahrady a sady | 0,27 |
| ZA9 | Zahrady a sady | 0,25 |
| VZ1 | Veřejná a izolační zeleň | 0,34 |
| VZ2 | Veřejná a izolační zeleň | 0,27 |
| VZ3 | Veřejná a izolační zeleň | 3,28 |
| VZ4 | Veřejná a izolační zeleň | 1,26 |
| VZ5 | Veřejná a izolační zeleň | 0,56 |
| VZ6 | Veřejná a izolační zeleň | 0,03 |
| VZ7 | Veřejná a izolační zeleň | 0,03 |
| VZ8 | Veřejná a izolační zeleň | 0,07 |
| KZ1 | Krajinná zeleň | 0,22 |
| KZ2 | Krajinná zeleň | 2,14 |
| KZ3 | Krajinná zeleň | 1,41 |
| KZ4 | Krajinná zeleň | 1,68 |
| KZ5 | Krajinná zeleň | 1,54 |
| KZ6 | Krajinná zeleň | 0,43 |
| KZ7 | Krajinná zeleň | 0,75 |
| KZ8 | Krajinná zeleň | 0,94 |
| KZ9 | Krajinná zeleň | 2,62 |
| TP1 | Trvalé travní porosty | 6,40 |
| TP2 | Trvalé travní porosty | 2,01 |
| TP3 | Trvalé travní porosty | 1,89 |
| TP4 | Trvalé travní porosty | 2,10 |
| TP8 | Trvalé travní porosty | 3,91 |
| LE3 | Les | 9,81 |
| LE4 | Les | 0,79 |
| LE5 | Les | 0,49 |
| LE6 | Les | 7,22 |
| LE7 | Les | 15,52 |
| LE8 | Les | 2,74 |
| LE9 | Les | 1,17 |
| LE10 | Les | 37,92 |
| LE11 | Les | 11,13 |
| VP1 | Vodní plocha | 12,44 |
| VP2 | Vodní plocha | 0,65 |

| OZNAČENÍ PLOCH | VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH | VÝMERA [ha] |
| --- | --- | --- |
| SENOMATY - POKRAČOVÁNÍ |
| VP3 | Vodní plocha | 1,70 |
| VP4 | Vodní plocha | 5,48 |
| VP5 | Vodní plocha | 0,85 |
| VP6 | Vodní plocha | 0,87 |
| HOSTOKRYJE |
| ZA10 | Zahrady a sady | 3,18 |
| KZ10 | Krajinná zeleň | 0,92 |
| KZ12 | Krajinná zeleň | 0,86 |
| KZ14 | Krajinná zeleň | 0,42 |
| TP5 | Trvalé travní porosty | 2,40 |
| TP6 | Trvalé travní porosty | 4,54 |
| TP7 | Trvalé travní porosty | 2,47 |
| TP9 | Trvalé travní porosty | 0,38 |
| TP10 | Trvalé travní porosty | 0,78 |
| TP11 | Trvalé travní porosty | 0,61 |
| TP12 | Trvalé travní porosty | 0,06 |
| TP13 | Trvalé travní porosty | 0,22 |
| TP14 | Trvalé travní porosty | 0,26 |
| LE12 | Les | 3,43 |
| LE13 | Les | 2,94 |
| LE14 | Les | 8,07 |
| LE15 | Les | 0,83 |
| LE16 | Les | 5,47 |
| LE17 | Les | 7,01 |
| LE18 | Les | 1,63 |
| LE19 | Les | 0,23 |
| LE20 | Les | 3,07 |
| LE21 | Les | 1,30 |
| LE22 | Les | 0,21 |
| LE23 | Les | 1,42 |
| LE24 | Les | 1,24 |
| LE25 | Les | 2,13 |
| LE26 | Les | 3,92 |
| LE27 | Les | 1,77 |
| VP7 | Vodní plocha | 4,36 |
| PO1 | Protierozní opatření | 1,37 |

Řešené území není součástí žádného velkoplošného chráněného území ani přírodního parku a nenachází se zde žádné maloplošné zvláště chráněné území. V k.ú. Senomaty je registrován severně od železniční trati při východní hranici katastru významný krajinný prvek č. 46 „Remíz u cyklostezky“.

Územní plán navrhuje krajinnou zeleň při pravém břehu Kolešovického potoka severovýchodně od Senomat, severovýchodně a jihovýchodně od stávající zástavby Senomat, v návaznosti na východní okraje zastavěných území sídel Hostokryje a Brant a severozápadně od rybníka nalézajícího se západně od Hostokryjí.

Změnu kultury zemědělského půdního fondu představuje návrh zahrad a sadů (podél jižního, jihozápadního a severovýchodního okraje Nouzova, severně od výrobního areálu v Senomatech, v návaznosti na severovýchodní okraj stávající, popř. budoucí zástavby tohoto sídla, při levém a v jižním sektoru Hostokryjí) a návrh trvalých travních porostů (podél západního břehu rybníka navrženého severovýchodně od Senomat, podél Petrovického potoka v prostoru mezi Hostokryjemi a Senomaty a západně od Hostokryjí).

Plochy k zalesnění jsou vymezeny především v severní, severozápadní, východní a v jihozápadní části řešeného území, menší plochy lesa navrhuje územní plán i jižně od sídel Hostokryje a Brant a na východním okraji lokálního biocentra LBC 9 jižně od železnice na západě městyse.

V řešeném území je navrženo 7 vodních nádrží o rozloze více než 26 ha – čtyři rybníky na Petrovickém potoce v prostoru mezi Hostokryjemi a Senomaty, dva rybníky na Rakovnickém potoce (západně a východně od Senomat) a jeden rybník na Kolešovickém potoce severovýchodně od Senomat.

2. Územní systém ekologické stability

Navrhovaný plán lokálního ÚSES zajišťuje návaznost na již zpracované plány lokálního ÚSES v sousedních katastrech Šanov, Příčina, Petrovice, Senec a Lubná a na již dokončené či rozpracované komplexní pozemkové úpravy v uvedených katastrech.

Administrativní území městyse Senomaty se nachází na rozhraní dvou sosiekoregionů:
II.13 Rakovnická pahorkatina – biochora II/13/1 – kotlin a brázd pahorkatinného typu

II.14 Plzeňská pahorkatina – biochora II/14/3 – mírně teplých vlhkých pahorkatin

V podmínkách Rakovnické kotliny jsou nositelem ekologické stability v území především lesní celky a další porosty dřevin, vázané zejména na údolnice vodotečí a v minulosti vzniklé, stabilizované strže. Tyto typy biotopů byly také v maximální možné míře využity pro navrhování biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. Navržená velikost prvků ÚSES, zejména biocenter, je v řadě případů větší než obecně stanovená minima.

Biocentra z velké části využívají stávající lesní porosty nebo k nim přiléhají, čímž rozšiřují plochu své účinnosti. Zlepšení ekologických účinků lesních porostů a jejich mimoprodukčních funkcí lze dosáhnout úpravou jejich druhové skladby s cílem přiblížit jejich složení původním přirozeným porostům. Pro příslušné vegetační stupně, trofické a hydrické řady jsou ekologicky odpovídajícími dřevinami listnáče - především dub zimní, buk lesní, dub letní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, habr obecný (původní je jen na pravém břehu Rakovnického potoka), jedle bělokorá (na stinnějších, vlhčích místech), lípa malolistá, topol osika, podél potoků jasan ztepilý, olše lepkavá, lípa malolistá, jeřáb ptačí, dub letní, javor klen, místy s menší příměsí jehličnanů (především borovice na výsušnějších stanovištích).

Trasy významnějších vodotečí i tvar jejich koryt jsou silně ovlivněny rozsáhlými stavebně technickými úpravami. Jejich navracení do původního přirozeného stavu je vzhledem k rozsahu změn v krajině až na možné lokální výjimky nereálné. Současný stav lze ovšem vylepšit úpravou stávajících či založením nových ekologicky řešených břehových porostů, popř. revitalizací vybraných úseků vodotečí. Přes všechny nedostatky jsou údolnice potoků ve zdejší intenzivně zemědělsky obdělávané krajině významnými ekostabilizačními prvky a vesměs plní funkci biokoridorů, popř. interakčních prvků.

Základ územního systému ekologické stability v řešeném území představuje RBK 1096, který při hranici katastrů Senomaty a Šanov opouští nivu Rakovnického potoka a severní částí katastru Senomaty směřuje k severovýchodu do prostoru Rakovnického lesa. Na jeho trase v řešeném území leží LBC 14 “Senomaty-západ“, LBC 16 „U Chmelárny“ a konečně menší část LBC 45 „Blatina“. Přestože na své trase RBK 43 využívá všech existujících ekologicky stabilních součástí krajiny, bude jeho pozemkové zajištění při požadované minimální šířce 50 m pro projektanta pozemkových úprav nelehkým úkolem.

Přestože je RBK 1096 v řešeném území z metodických důvodů veden mimo údolní nivu Rakovnického potoka, který přímo prochází zastavěným územím městyse Senomaty, je kontinuita fakticky existujícího pro biotu prostupného koridoru podél toku Rakovnického potoka formálně zajištěna vytvořením IP 23 „Rakovnický potok – trať Senomaty“, který propojuje RBK 43 s LBK 23 „Rakovnický potok – východ“, vedeným nivou Rakovnického potoka východně od Senomat.

Zbytků údolních niv a břehových porostů využívají i LBK 26 „Kolešovický potok – západ“ (v řešeném území se nachází pouze jeho část) a LBK 27 „Kolešovický potok – východ“, který se na LBK 23 napojuje ze severu a dále LBK 6 „Petrovický potok – západ“ (který za LBC 10 „Hostokryjský rybník“ pokračuje jako LBK 17 „Petrovický potok – střed“ a LBK 18 „Petrovický potok – východ“ k severu a po průchodu LBC 11 „K Rakovníku“ a LBC 15 „Senomaty – východ“ se z jihu napojuje na LBK 23 při východním okraji Senomat) a LBK 8 „Brantský potok“. Na LBK 8 se z jihozápadu od Petrovic napojuje LBK 7 „Pod Vrchem“ a z východu od Lubné LBK 9 „Brant – K Hostokryjím“.

V severo-jižním směru na západní hranici řešeného území propojuje lokální biokoridor LBK 15 „Šanov – východ“ prvky ÚSES ležící jižněji v katastrech Šanov a Petrovice s LBC 9 „Hůrka“, které pak prostřednictvím LBK 16 v k.ú. Šanov komunikuje s RBK 43. Na východě je LBK 9 propojeno pomocí navrhovaného LBK 10 „Na Plánci“ (v řešeném území pouze z části) na LBC 11 „K Rakovníku“ a odtud dále na sever prostřednictvím LBK 22 „Na Šibeníku – Rakovnický potok“ na lesní komplex Doubrava východně od Senomat. Podél komunikace procházející k.ú. Nouzov i vlastním Nouzovem ve směru jihozápad-severovýchod je veden funkční lokální biokoridor LBK 25.

Lesní komplexy Doubrava a Rakovnický les jsou propojeny systémem biocenter a biokoridorů, převzatých z Lesnického generelu SES. LBC 45 „Blatina“ na rozhraní Rakovnického a Olešenského lesa na RBK 43 je propojeno s LBC 47 „Doubrava“ (v řešeném území pouze z části) na východním okraji lesního komplexu Doubrava prostřednictvím LBK 46 „Rakovnický les“. LBK 21 „Šibeník, Doubrava“, propojující ve směru západ – východ LBC 15 „Senomaty – východ“ a LBC 47 „Doubrava“ v lesním komplexu Doubrava je prostřednictvím LBK 22 „Na Šibeníku – Rakovnický potok“ propojen s jižněji ležícím LBC 11 „K Rakovníku“ a severním úsekem se tento lokální biokoridor z jihu napojuje na LBK 23 při východním okraji Senomat.

Systém biocenter (LBC) a biokoridorů (RBK, LBK) je v řešeném území doplněn 36 interakčními prvky (IP), z nichž se 19 IP nachází v katastru Senomaty, 9 v katastru Nouzov a 8 v katastru Hostokryje.

Podrobný přehled jednotlivých biocenter, biokoridorů a interakčních prvků s uvedením lokalizace, popisem aktuálního stavu a návrhy opatření do budoucna přináší tabulková část plánu ÚSES.

3. Protierozní opatření

Územní plán navrhuje protierozní opatření na plochách jižně od Hostokryjí. Toto opatření bude chránit zastavěné a zastavitelné území proti splachům ornice z výše položených polí.

4. Ochrana před povodněmi

Hlavním vodním tokem, protékajícím řešeným územím i zastavěným územím Senomat v západo-východním směru, je Rakovnický potok. Ten má stanoveno záplavové území, které je v podobě čáry stoleté povodně zakresleno v koordinačním výkrese a ve výkrese „Koncepce veřejné infrastruktury – Zásobování vodou“. V tomto záplavovém území se ze zastavitelných ploch nacházejí pouze plochy SO1, SP1, OV2 a ZK a části ploch OV3 a VS2, na kterých budou stavby přípustné pouze mimo záplavové území. Sídlo Nouzov odvodňuje levostranný přítok Rakovnického potoka, Kolešovický potok, sídlo Hostokryje je odvodňováno Petrovickým potokem, který se do Rakovnického potoka vlévá zprava východně od Senomat. Kolešovický potok ani Petrovický potok dosud nemají stanoveno záplavové území.

Jako ochranu před povodněmi navrhuje územní plán výstavbu vodních nádrží s protipovodňovou funkcí na Rakovnickém potoku západně od Senomat, na Kolešovickém potoku severovýchodně od tohoto sídla a na Petrovickém potoku v prostoru mezi Hostokryjemi a Senomaty.

5. Koncepce rekreace

Územní plán navrhuje v rámci rozvoje rekreace v k.ú. Senomaty plochu pro zahrádkářskou kolonii a jezdecký areál. I nadále zůstane hlavní formou individuální rekreace v chalupách rozmístěných ve všech sídlech.

6. Dobývání nerostů

Jižní část řešeného území (včetně převážné většiny k.ú. Hostokryje) pokrývá ložisko žáruvzdorných jílů P9 409100 Senomaty, s chráněným ložiskovým územím 11320000 Lubná u Rakovníka a Senec. Zároveň zasahují do jižního a jihozápadního okraje správního území městyse poddolovaná území. Vymezení ložiska, chráněného ložiskového území a poddolovaných území je zřejmé z grafické dokumentace – z „Koordinačního výkresu“. Při realizaci staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ je nutné postupovat podle § 18 § 19 zákona č. 44/1988 Sb..

f) Stanovení podmínek pro využití ploch 
 s rozdílným způsobem využití

1. Zastavěné území a zastavitelné plochy

plochy bydlení

      - Plochy bydlení venkovského charakteru

Tyto plochy se rozkládají na jižním, severním a východním okraji zastavěného území Senomat a mezi Senomaty a Nouzovem. Nové plochy vymezuje územní plán podél severního, jihovýchodního a jižního okraje Nouzova a v severním, jižním a jihozápadním sektoru Senomat.

Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech,

- místní komunikace, pěší cesty,

- garáže v rámci vlastního pozemku;

Přípustné využití: - veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- parkoviště pro osobní automobily,

- dětská hřiště,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - na ploše B15 veškeré stavby do vzdálenosti 30 m od okraje lesa,

- veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
 využitím;

Podmíněně přípustné využití: - stavby pro bytové domy a další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše;

Podmínky prostorového uspořádání zastavěného území: - stavby musejí respektovat architektonicko urbanistický charakter okolní stávající zástavby;

Podmínky prostorového uspořádání zastavitelných ploch: - stavby nebudou převyšovat  průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v městysi,

- stavby musí respektovat převládající stavební charakter městyse

- podíl zpevněných ploch max. 35 %, u pozemku velikosti 800 m2.

- podíl zpevněných ploch 40% u pozemků o velkosti o od 600 m2 do 800 m2

- minimální velikost pozemků 600 m2

plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ

- Plochy smíšené obytné

Tyto plochy pokrývají veškerou obytnou část urbanistických půdorysů sídel Nouzov, Hostokryje a Brant a centrum Senomat. Nové plochy jsou vymezeny v návaznosti na jižní a východní okraj zastavěného území Hostokryjí.

Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech,

- objekty pro drobné podnikání,

- garáže v rámci vlastního pozemku;

Přípustné využití: - stavby pro rodinnou rekreaci,

- zařízení občanského vybavení (maloobchodní, stravovací a ubytovací služby),

- objekty pro chov drobného domácího zvířectva,

- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- místní komunikace,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
  využitím;

Podmíněně přípustné využití: - nerušící výroba a služby a zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

Podmínky prostorového uspořádání zastavěného území: - stavby musejí respektovat architektonicko urbanistický charakter okolní stávající zástavby;

Podmínky prostorového uspořádání zastavitelných ploch: - stavby nebudou převyšovat  průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v městysi,

- stavby musí respektovat převládající stavební charakter městyse

- podíl zpevněných ploch max. 35 %,

- velikost stavebních pozemků min. 800 m2.

plochy rekreace

      - individuální  rekreace

Tyto plochy se nacházejí pouze v jihozápadní části zastavěného území sídla Brant.

Hlavní využití: - stavby pro rodinnou rekreaci,

- rekreační louky;

Přípustné využití: - veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- objekty občanského vybavení (stravovací a ubytovací zařízení),

- hřiště pro míčové hry,

- komunikace a polní cesty,

- cyklostezky,

- koupaliště,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
  využitím;

Podmíněně přípustné využití: - trvalá ohniště, za podmínky zachování protipožární 
  bezpečnosti,

- změny původních objektů venkovského charakteru 
  na rekreační chalupy;

Podmínky prostorového uspořádání: - oplocení pozemků pro rodinnou rekreaci z přírodních 
 materiálů,

- výška objektů do jednoho nadzemního podlaží a podkroví.

- ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE

Tato plocha je vymezena při pravém břehu Rakovnického potoka ve východní části Senomat.

Hlavní využití: - zahrady;

Přípustné využití: - jednopodlažní zahradní objekty,

- oplocení,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití:  - jednopodlažní zahradní objekty s podsklepením,

- ohniště,

- přístupové komunikace.

- Plocha pro jezdecký areál

Tato plocha je navržena severně od železnice u západních hranic obce.

Hlavní využití: - jezdecký areál pro koně;

Přípustné využití: - parková úprava plochy,

- související dopravní infrastruktura,

- parkoviště,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití:  - zařízení občanského vybavení ve vztahu k funkčnímu využití 
 plochy,

- sociální zázemí pro jezdce.

Plochy občanského vybavení

- OBČANSKÁ VYBAVENOST

Tyto plochy jsou situovány především podél silnic III/2288 a II/228 v Senomatech, v malé míře i v Nouzově a v Hostokryjích. Nové plochy jsou vymezeny při silnici II/2289 jihovýchodně od Nouzova a v centru a u stávající vodní nádrže v Senomatech.

Hlavní využití: - zařízení pro maloobchod a stravování,

- ubytovací a obytné objekty,

- objekty pro administrativu,

- veřejná prostranství a parkoviště,

- kulturně společenská zařízení a stavby;

Přípustné využití: - zařízení péče o děti, školská zařízení,

- zdravotnická zařízení a objekty pro sociální služby,

- stavby pro církevní účely,

- stavby pro ochranu obyvatelstva,

- plochy veřejné zeleně,

- sportovní plochy (tělocvičny, hřiště),

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
  využitím;

Podmíněně přípustné využití: - úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní 
 rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu 
 o více než jedno podlaží;

Podmínky prostorového uspořádání: - bezbariérový vstup u objektů občanského vybavení.

      - Plochy pro sport

Tyto plochy jsou lokalizovány pouze na levém břehu Rakovnického potoka ve východní části Senomat. Nová hřiště jsou navržena v návaznosti na stávající vodní nádrž na pravém břehu Rakovnického potoka v Senomatech a v jihovýchodním sektoru sídla Brant.

Hlavní využití: - hřiště pro míčové hry,

- koupaliště,

- plochy veřejné zeleně,

- veřejná prostranství a parkoviště;

Přípustné využití: - objekty sociálního zázemí (WC, umývárny, šatny),

- komunikace,

- dětská hřiště,

- sportovní haly,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou hlučnost (například skateboarding, „U rampa“ a další),

- veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití: - zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení (zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací);

Podmínky prostorového uspořádání: - bezbariérový vstup u objektů občanského vybavení.

- Střelnice

Hlavní využití: - střelnice;

Přípustné využití: - přístupová komunikace,

- plochy veřejné zeleně,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v přípustném a podmíněně přípustné využití

Podmíněně přípustné využití:  - nezbytné sociální zázemí (WC, šatny),

- HŘBITOV

Využití, včetně přípustných a nepřípustných regulativů určuje statut pohřebišť a pietních míst.

Plochy výroby a skladování

- VÝROBA A SKLADY

Tyto plochy se nacházejí v centru a v severovýchodním sektoru Senomat a v severní, severovýchodní a ve východní části zastavěného území Hostokryjí. Nové plochy jsou navrženy na severovýchodním okraji Nouzova a v prostoru mezi stávajícím výrobním areálem a silnicí II/228 v Senomatech.

Hlavní využití: - zařízení pro výrobu a skladování,

- plochy ochranné zeleně,

- veřejná prostranství a parkoviště;

Přípustné využití: - zemědělské stavby,

- objekty pro stravování,

- objekty pro administrativu,

- zařízení pro sociální zázemí (WC, umývárny, šatny),

- plochy veřejné a izolační zeleně,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
 a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití: - objekty pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, za podmínky, že nebudou překročeny imisní limity, prašnost a hlučnost,

- služební byty;

Podmínky prostorového uspořádání: - podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit 
 plochy zeleně.

- stavby nebudou převyšovat  průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v městysi,

- střechy jednotlivých objektů budou sedlové, případně valbové

Plochy technické infrastruktury

PLOCHA PRO ČERPACÍ STANICI ODPADNÍCH VOD

Hlavní využití: - čerpací stanice odpadních vod,

Přípustné využití: - nezbytná veřejná infrastruktura,

- plochy veřejné a izolační zeleně;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

- veřejná a izolační zeleň

Přípustné využití: - parkové úpravy ploch s květinovou výzdobou a s lavičkami,

- polní cesty;

Nepřípustné využití: - jakékoli stavby;

Podmíněně přípustné využití:  - dětská hřiště;

Podmínky prostorového uspořádání: - skladba dřevin odpovídající původní dřevinné skladbě.

- NÁMĚSTÍ

Přípustné využití: - občanská vybavenost,

- veřejná a izolační zeleň,

- nezbytná dopravní infrastruktura,

- nezbytná technická infrastruktura,

- dětské hřiště;

Nepřípustné využití: - vše, co naruší architektonicko urbanistickou strukturu náměstí;

Podmínky prostorového uspořádání: - jsou dány projektem přestavby náměstí.

Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, bude nutné získat před realizací jakékoliv výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

2) Nezastavitelná území

Nezastavitelné území představují v řešeném území následující plochy:

- plochy zemědělské

- plochy vodní a vodohospodářské

- plochy lesní

- plochy smíšené nezastavěného území

- územní systém ekologické stability

Přípustné využití: - činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou a lesní produkcí,

- činnosti sloužící k zachování vysoké biodiverzity a ekologické stability v území (realizace ÚSES a dalších opatření přispívajících k vyšší retenci krajiny a opatření zvyšující ekologickou stabilitu území);

Nepřípustné využití: - vše ostatní;

Podmíněně přípustné využití:  - nezbytně nutná technická a dopravní infrastruktura,

- prvky drobné architektury ( křížky, pomníky apod.),

- informační tabule a turistické značky, za podmínky, že jejich výstavby nenaruší panorama okolní krajiny.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

1) Veřejně prospěšně stavby

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění:

železniční zastávka – D1

silnice III. třídy – D2

místní komunikace – D3

lesní a polní cesty – D4

parkoviště – D5

cyklistická stezka – D6

venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV – E1

trafostanice – E2

čerpací stanice – K1

splaškové kanalizační potrubí – K2

plynovodní potrubí – P1

vodovodní potrubí - V1

2) Veřejně prospěšná opatření

Územní plán navrhuje v rámci veřejně prospěšných opatření prvky ÚSES.

3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

Protipožární ochrana obyvatelstva

Z hlediska požární ochrany bude nezbytné zabezpečit výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Voda bude v jednotlivých ulicích rozvedena do hydrantů. Rozvodná energetická a telekomunikační zařízení bude nutné v zastavěných částech městyse umísťovat pod zem. Připojení objektů na pozemní komunikace musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Jako rezerva pro zvýšenou potřebu požární vody bude sloužit Rakovnický potok.

Obecná ochrana obyvatelstva

V rámci územního plánu je podle vyhlášky č.380/2002 Sb., § 20 navržena pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události (odst.c) §20) budova hostince a kostela sv. Vavřince v Senomatech. Objekt úřadu městyse bude využit pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci (odst.e). Pro zabezpečení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování (odst.d) je určen prostor na návsi v Senomatech a budovy školy a mateřské školy.

Podle požadavků vyhlášky č.380/2002 Sb., § 20, odst.a) je třeba navrhnout řešení na ochranu před povodní a průlomovou vlnou. Proto navrhuje územní plán na Rakovnickém potoku západně od Senomat a na Kolešovickém potoku severovýchodně od tohoto sídla výstavbu vodních nádrží s protipovodňovou funkcí.

Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události (odst.g), navrhuje územní plán využití zemědělského areálu v Senomatech, přičemž pro uskladnění nebezpečných látek bude sloužit jedna budova v tomto areálu. Pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území městyse (odst.f) bude využit prostor bývalého vojenského prostoru za křižovatkou silnic II/228 a II/227 východně od Senomat u silnice Kněževes-Rakovník. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií (odst.i) bude zabezpečeno z Rakovníka. Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb je navržena plocha určená k rozšíření hřbitova.

4) Plochy pro asanaci

Územní plán nenavrhuje asanace.

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb  a veřejně prospěšných opatření,  pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán navrhuje následující VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo:

1) Veřejně prospěšně stavby

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva ( dle § 170 a § 101 zákona č. 183/2006 Sb.):

železniční zastávka – D1

silnice III. třídy – D2

místní komunikace – D3

lesní a polní cesty – D4

parkoviště – D5

cyklistická stezka – D6

venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV – E1

trafostanice – E2

čerpací stanice – K1

splaškové kanalizační potrubí – K2

plynovodní potrubí – P1

vodovodní potrubí - V1

2) Veřejně prospěšná opatření

Územní plán navrhuje v rámci veřejně prospěšných opatření prvky ÚSES.

i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části

Textová část územního plánu obsahuje 55 listů.

Grafická část dokumentace sestává celkem z 8 výkresů.